## Slide 1: Data center modulaire Data center intelligent de petite taille FusionModule800
Le data center intelligent de petite taille FusionModule800 est une solution de data center de nouvelle génération. Il est équipé d'une unité de distribution de l'énergie (PDU), d'une alimentation sans interruption (ASI), d'un système de surveillance, de refroidissement et de rack intégrés dans un rack complet afin d'économiser de l'espace. Des racks informatiques peuvent être déployés de façon flexible des deux côtés. Un seul module peut prendre en charge un maximum de 12 racks et une charge informatique de 25 kW (T3 : charge informatique ≤ 21 kW) et la densité de puissance maximale pour chaque rack est de 7 kW/R (T3 ≤ 6 kW). Confinement d'aile chaude/froide pour économiser l'énergie et réduire le bruit.
Présentation
Scénarios d'application
Fonctionnalités et valeur
Simple
Refroidissement, PDU, ASI et système de surveillance intégrés dans un seul rack pour économiser de l'espace.
Tous les composants sont préfabriqués en usine. Il suffit de les combiner sur site. Le matériel est installé en 4 heures et 2 jours ouvrés en ligne.
Le PAD local prend en charge la reconnaissance faciale pour une connexion facile sans mot de passe.
Efficace
Confinement d'aile chaude/froide pour économiser l'énergie et réduire le bruit.
Amélioration de l'efficacité du système de refroidissement grâce à un compresseur à fréquence variable CC, une humidification à paroi humide et un confinement d'aile chaude/froide.
Surveillance en temps réel des applications mobiles, surveillance centralisée de plusieurs sites*.
Fiable
La déshumidification à une charge informatique minimale de 10 % évite les risques de condensation.
Ouverture automatique des portes de rack en cas de défaillance du refroidissement et de dépassement de la température limite.
Protection contre les incendies intégrée : prise en charge d'un module d'extinction d'incendie optionnel* qui démarre automatiquement en cas d'urgence
Configuration maximum :
Charge informatique 17~25 kW(T1/LT), 14 kW~21 kW(T3)
Voyant lumineux
PDU
ASI
Climatiseurs
Aile
Écran tactile
Porte en verre
Ressort pour ouvrir la porte (arrière)
Caméra (optionnelle)
Ressort pour ouvrir la porte (avant)
Chemin de câbles de données (optionnel)
Chemin de câbles électriques (optionnel)
Transformateur (optionnel)
Module de surveillance
Application FusionModule800
Finance, éducation, santé, sécurité publique, PME, vente au détail et merchandising, data center en périphérie, etc.
Data center modulaire intérieur
250 mm
Armoire
réseau
Armoire
IT
Armoire
IT
PDU
ASI
Surveil- lance
Refroidis- sement
ATS
Armoire
IT
Armoire
IT
Armoire
IT
Armoire
IT
Refroidis- sement
Armoire
IT
Armoire
IT
Armoire
de batterie
Armoire
de batterie
Aile chaude
Allée froide
1 100 mm
600 à 7 400 mm
Architecture du FusionModule800
* : Optionnel

## Slide 2
Spécifications
Fonctionnalités du système |  | 
Système d'alimentation | 380/400/415 V CA, 50 Hz, 3 Ph+N+PE | 
Confinement d'aile | Confinement d'aile chaude/froide | 
Indice de protection du système | IP20 | 
Température ambiante | T1* : -20 ℃~+45 ℃ ; T3* : -10 ℃~+55 ℃ ; LT* : -40 ℃~+45 ℃ ; | 
Quantité d'armoires maximum pour un module | 12 | 
Quantité d'armoires informatiques | 0~10 | 
Charge informatique maximale | 25 kW (T1* et LT*) ; 21 kW (T3*) | 
Densité de puissance maximale/rack | 7 kW (T1* et LT*) ; 6 kW (T3*) | 
Poids de l'armoire informatique | Charge statique 1 500 kg, charge dynamique 1 000 kg | 
Dimensions totales | 2 000 × (600-7 400) × 1 350 (H × l × P en mm) | 
Système de refroidissement |  | 
Système d'alimentation | 220/230/440 V CA, 50 Hz, 1 Ph+N+PE | 
Capacité de refroidissement | 12,5 kWa | 
Température de fonctionnement de l'unité extérieure | T1* : -20 ℃~+45 ℃ ; T3* : -10 ℃~+55 ℃ ; LT* : -40 ℃~+45 ℃ ; | 
Configuration | N, N+1 | 
Mode de refroidissement | Refroidissement par air à expansion directe | 
Installation | Montage sur rack | 
Volume d'air | 2 600 m³/h | 
Mode d'approvision-nement d'air | Approvisionnement avant, retour arrière | 
Système d'alimentation et de distribution |  | 
SPD | CLASSII/C, In 20 kA, Imax 40 kA, 8/20 us | 
Puissance d'entrée | Entrées simples ou doubles | 
Capacité de l'ASI | 10 kVA | 20 kVA
Configuration de l'ASI | N, N+1 | 
Facteur de puissance de sortie de l'ASI | 0,9 | 
Tension d'entrée nominale de l'ASI | 380/400/415 V CA, 50/60 Hz, 3 Ph+N+PE | 
Plage de tension d'entrée de l'ASI | 138~485 V CA, 40~70 Hz, 3 Ph+N+PE | 
Tension de sortie nominale de l'ASI | 220/230/240 V CA 50/60 Hz, 1 Ph+N+PE | 380/400/415 V CA 50/60 Hz, 3 Ph+N+PE
Efficacité de l'ASI | 94,5 % | 95 %
Mode de secours de la batterie | Bloc batterie, armoire de batterie, rack de batterie | 
Durée d'autonomie | 15 min/30 min | 
rPDU (optionnel) | rPDU non intelligent : IEC ou GB, installation sur site rPDU intelligent : IEC, installation sur site | 
ATS (optionnel) | Installation sur site | 
Dérivation de maintenance | Standard | 
Système de surveillance de batterie intelligent | Optionnel | 
Système de surveillance |  | 
Système de surveillance | Application pour téléphone portable, alarme SMS, accès Web, gestion centralisée de plusieurs data centers | 
Pad de 10 pouces | Standard | 
Capteur d'eau | Optionnel | 
Caméra | Optionnelle | 
Détecteur de fumée | Standard | 
Verrouillage de porte intelligent | Standard | 
Reconnaissance faciale | Standard | 
Capteur de température et d'humidité | Standard | 
Exploitation et maintenance mobiles | Application locale sur le téléphone portable, SMS | 
 | Application à distance alarmNetEco sur le téléphone portable (optionnelle) | 
Vidéo
Application (locale)
LTE
Contrôleur CC
……
Module N
Gestion centralisée de plusieurs data centers
Module 1
Module 2
TCP/IP
Exploitation mobile
Gestion d'un seul module
Batterie ASI Refroidis- sement
Wi-Fi
Charge informatique | ≤ 8,5 kW（T1/LT) ≤ 7 kW (T3) |  |  | 8,5 kW~ 17 kW （T1/LT) 7 kW~14 kW (T3)
Configuration de base | BC1* | BC1.5* | BC2 | BC3*
Type d'aile | Confinement d'aile chaude/froide en rangée simple |  |  | 
ASI (KVA) | 10+0 | 10+0 | 10+10 | 20+0
Refroidissement intelligent | 1+0 | 1+0 | 1+1 | 2+0
Entrée d'alimentation | Entrée simple par défaut (ATS optionnel) |  |  | 
Sortie informatique | 4 | 12 | 12 | 12
Distribution d'alimentation intelligente | NON | NON | NON | NON
Charge informatique | 8,5 kW~ 17 kW （T1/LT) 7 kW~14 kW (T3) | 17~ 25 kW (T1/LT) 14 kW~21 kW (T3) | ≤ 8,5 kW (T1/LT) ≤ 7 kW (T3)
Configuration de base | BC4 | BC5* | BC6*
Type d'aile | Ailes chaude et froide confinées en rangée simple |  | 
ASI (KVA) | 20+20 | 20*2+0 | 10+10
Refroidissement intelligent | 2+0 | 3+0 | 1+1
Entrée d'alimentation | Entrée simple par défaut (ATS optionnel) |  | 
Sortie informatique | 12 | 20 | 12
Distribution d'alimentation intelligente | NON | NON | Oui
7 configurations de base pour T1/T3/LT
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans le consentement préalable écrit de Huawei Technologies Co., Ltd.
Remarque :
1, Les configurations de base 1,1.5, 3,5 sont applicables uniquement aux DC de niveau Tier I.
2, La capacité de refroidissement de 12,5 kW est obtenue lorsque la température sèche intérieure est de 37,8 ℃ et la température sèche extérieure de 35 ℃, avec une humidité relative de 20 %.
3, L'ATS est optionnel et peut être installé sur site.
4, T1 : -20 ℃~ +45 ℃, LT : -40 ℃~ +45 ℃ ; T3 : -10 ℃~ +55 ℃
5, Refroidissement BC1, 1.5 sans chauffage et humidification, les autres ayant tous un refroidissement avec chauffage et humidification.
6, BC6 correspond à une distribution d'alimentation intelligente.
7, Les références d'armoires convergées n'incluent pas l'unité de refroidissement extérieure. Trois types d'unités extérieures sont configurées librement avec l'armoire convergée.
Capteur d'état
de la porte
Capteur
d'eau
Tempéra-ture et humidité